## Slide 4: 人体快速排序计算机

## Slide 5: 计算机硬件组成
CPU
输入设备
内存储器
输出设备
辅助存储器
运算器
控制器

## Slide 6: 计算机硬件的基本结构 --运算器
组成
  算术逻辑部件(ALU)
  寄存器
功能
  ALU：算术、逻辑运算
  寄存器：存指令、操作数、中间结果等

## Slide 7: 计算机硬件的基本结构 --控制器
控制器是计算机的“神经中枢”
控制器的组成：
  程序计数器（PC）
  指令寄存器（IR）
  指令译码器（ID）
  时序控制电路及微操作控制电路组成

## Slide 8: 计算机的工作原理 --计算机的指令系统
指令及其格式
  指令系统：一台计算机所能执行的所有指令的集合。
  （不同类型的计算机的指令系统是不同的）
  指令格式：一般包括操作码和地址码

## Slide 9: 计算机的工作原理 --计算机的指令系统
指令的分类与功能
数据传输指令
数据处理型指令：算术、逻辑、比较
程序控制型指令：转移、调用和返 回、停机
输入输出型指令
硬件控制指令

## Slide 10: 计算机的工作原理 --工作原理
计算机的工作过程是：快速执行指令的过程。
执行指令的４个步骤
  取指令
  分析指令
  执行指令
  准备下一条指令（ PC+1 或跳转 ）

## Slide 11: 设计人体计算机，执行快速排序
每个成员完成下列任务（可相互讨论）
  设计人体计算机，产生技术文档
    说明该计算机的组成、指令集、指令周期（即指令执行过程）
  执行快速排序（小组按学号顺序，求身高顺序）
    写出快速排序程序
    执行该程序，并做每一步记录
    验证程序执行满足三个性质

## Slide 12: 分组
组长自荐

## Slide 13: 设计人体计算机，执行快速排序
每个小组完成下列任务
  全组交流，确定一个人体计算机设计及其排序程序
  实际执行快速排序，并做好逐步记录
  小组总结讨论，形成实验报告，组长向全班汇报交流

## Slide 14: 几个注意的问题
指令和指令集的概念
代码和动态执行指令
人数很大的时候，算法是否适用